## Slide 1: .
کارگاه آموزشی نظارت بر استخرهای شنا
واحد سلامت محیط و حرفهای شهرستان درگز – مهر 91

## Slide 2: مشخصات کلر مورد استفاده در آب استخر مشکلات ناشی از کلرزنی

## Slide 3
گندزدايي و تصفيه آب استخر
آب استخرهاي شنا اگر چه به مصرف شرب نمي رسد، اما به لحاظ كيفيت بايد بسيار شبيه به استانداردآب آشاميدني باشد چرا كه در صورت آلوده بودن و تماس با بدن انسان و يا خورده شدن اتفاقي آن موجب انتقال بيماري به انسان مي شود و خصوصاً در مواردي كه آب داراي باقيمانده مواد گندزداي فعال مانند كلربه مقدار كافي نيست، باعث ايجاد بيماري مي شود.

## Slide 4
در هر صورت عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي مي تواند بيماري هاي بسياري نظير حصبه، شبه حصبه،اسهال، عفونت هاي گوش و حلق و بيني و ياحتي بيماريهاي مقاربتي را به شخص استفاده كننده از آب آلوده استخر منتقل نمايد.با گندزدايي و زلال سازي دائمي و صحيح، مي توان آب استخر را در سطح بهداشتي قابل قبولي نگهداشت.

## Slide 5
كلر زني
ماده اي كه به گونه اي متداول براي گندزدايي به كار می رود گاز کلر. است.
كارآيي گاز كلر برای كلرزني به علت اثرات ذرات اين فرآورده است كه پس از افزودن مقدار معيني از آن به آب ميكروارگانيسم هاي مضر را نابود مي سازد. كلر زني عمدتاً به دو منظور انجام مي شود:
1- گندزدايي آب كه منجر به كشتن باكتريها و ميكروارگانيزم هاي مضر آن مي شود.
2- اكسيداسيون آب كه منجر به تخريب و از بين بردن جلبكها، چربي هاي بدن، گرد و غبارها و ديگرموادي مي شود كه عامل اصلي تغيير رنگ، بو و مزه آب هستند.
از آنجايي كه كلر از يك سو داراي خطراتي براي چشمها و دستگاه تنفسي مي باشد و از سوي ديگر با اجزاسازه اي استخر و ديگر تجهيزات آن تركيب شده به آن صدمه و آسيب مي رساند و همچنين داراي بو و مزه نامطبوعي است، بايد با كمال دقت مورد استفاده قرارگيرد.
يادآوري 1- با توجه به اثرات سويي كه گاز كلر بر سيستم تنفسي شناگران بويژه شناگران خردسال دارد، در استخرهاي سرپوشيده بايد از تجهيزات مناسب تهويه به منظور تخليه هواي داخل سالن كه حاوي مقادير زيادي گاز كلر متصاعد شده ازآب استخر مي باشد، استفاده شود.
علاوه بر گاز كلر، مشتقات كلر نيز در گندزدايي آب مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مشتقات عبارتنداز:
هيپوكلريت سديم و هيپوكلريت كلسيم.

## Slide 6
با توجه به اهميت گندزدايي آب عموماً توصيه ميشود به طور همزمان 2 واحد كلرزني در سيستم گندزدايي استخر تعبيه شود تا در صورت بروز اشكال و نياز به تعمير يك واحد، واحد ديگر واردسيستم
شود. مقدار كلرزني براي استخرهاي روباز نسبت به استخرهاي سرپوشيده، به علت متلاشي شدن كلر به وسيله نور آفتاب و جريان هواي آزاد، 5 تا 10 بار بيشتر است.
هشدار - گازكلر نه منفجر شونده است و نه قابل اشتعال اما بسيار سمي است و تنفس مستقيم آن فوق العاده خطرناك است.
يادآوري 2 - استفاده از تركيبات كلردار با پايه اسيد سيانوريك ( و يا هر پايدار كننده ديگر كلر ) ممنوع مي باشد . استخرهايي كه در آنها تركيبات سيانوري يافت شود و يا مشخص شود كه از اين تركيبات استفاده مي نمايند بايد فوراً پلمپ شده و تازماني كه اين تركيبات و اثرات آنها از محيط استخر زدوده نشود نبايد استخر مجدد راه اندازي شود. اين گاز مانند اكسيژن مي تواند باعث احتراق برخي از اجسام شود.

## Slide 7
هنگامي كه از گاز كلر فشرده كه شماتيكي از تجهيزات تزريق آن در شكل 15 نشان داده شده است، براي ضدعفوني كردن آب استخر استفاده مي شود، موارد زير بايد رعايت گردد:
1-1-7-2-9 محل قرار گيري تجهيزات
اتاق تزريق گاز كلر بايد در محل مناسبي با فاصله لازم ازمحوطه استخر مستقر گردد . محل اين اتاق بايددر جهت حركت باد يا هواي متحرك باشد (با اين فرض كه هواي متحرك به محوطه شناگران يا اتاق پرسنل منتقل نشود ). محل انبار گاز كلر و محل نگه داري تجهيزات تزريق كلر بايد مجزا از هم باشد . اين اتاق هابايد در همان طبقه و يا طبقه بالا باشد . قرار دادن گاز كلر و تجهيزات مربوطه در اتاق هاي زيرين استخر1 متر مربع و حداقل ارتفاع سقف اتاق نگه داری سیلندرها 2.5 مترباشد .حداقل فضاي لازم بر اي هر سيلندر گاز كلر 5 متر است . در هر اتاق نگه داري سيلندر گاز كلر بايد حداقل 2 ماسك مخصوص گاز كلر داري وجود داشته باشد.

## Slide 8
شكل 15 - شماتيك تجهيزات تزريق گاز كلر به آب استخر با كنترل دستي

## Slide 9
. تهويه
اتاق نگه داري گاز كلر بايد داراي يك هواكش تهويه به انضما م كانال انتقال هوا از كف اتاق باشد كه هوا
را به نقطه امني در خارج از محوطه تخليه نمايد . يك هواكش نيز بايد در نزديكي سقف تعبيه شود . هواكش تهويه بايد به ازاء هر يك دقيقه يكبار هواي اتاق را تعويض نمايد . همچنين بايد يك هواكش اضافي در محل نگه داري سيلندر هاي گاز كلر كار
گذاشته شود.
يادآوري - كليد هواكش بايد در محلي خارج از محل نگه داري سيلندرهاي گاز كلر نيز كارگذاشته شود تا در موقع بروزحادثه بتوان هواي محل نگه داري سيلندرها را بدون ورود به محوطه آن تخليه نمود.

## Slide 10
سيلندرهاي گاز كلر
تمامي سيلندرهاي گاز كلر بايد به طور محكم درجاي خود قرار داده شده باشند .محل قرار گيري سيلندر هاي گاز كلر بايد داراي شرايطي باشد كه سيلندر ها در معرض نور خورشيد قرارنگيرند. همچنين در نزديكي سيلندر ها نبايد لوله و يا مناطق داغ وجود داشته باشد. محل نگه داري سيلندرها بايد غير قابل دسترس توسط عموم افراد ، بويژه شناگران و افراد استفاده كننده از امكانات استخرباشد .
محل تزريق كلر
عمل مخلوط شدن كلر و آب استخر بايد در همان اتاق نگه داري گاز كلر انجام گيرد، مگر اينكه از روش تزريق كلرنوع خلائي استفاده شود..

## Slide 11
هيپو كلريت
هنگامي كه از روش تزريق هيپوكلريت استفاده مي شود، الزامات ذيل بايد مد نظر قرار بگيرد:
1- در اين روش، تزريق هيپوكلر يت بايد بدون وقفه و تحت هر شرايط فشاري سيستم گردش آب و بدون
قطع پمپ مكشي گردش آب انجام گيرد.
2- در صورتي كه از محلول هيپوكلري ت سديم براي عمل ضدعفوني كردن استفاده گردد بايد از 2 تانكر
شود. تمامي ظروف نگه داري اين ماده شيميايي بايد به وضوح داراي برچسب نشان دهنده محتواي آنها باشند.

## Slide 12
3- زماني كه از هيپوكلريت كلسيم جهت گندزدايي آب استخر استفاده مي شود، مراقبت هاي ويژه اي بايدجهت جابجايي و اختلاط مواد شيميايي بكارگرفته شود تا از احتمال بروز آتش و يا خطر انفجار اجتناب گردد.
براي نگه داري مخازن هيپوكلريت كلسيم بايد از محلي استفاده شود كه كاملاً خشك و بالاتر از سطح زمين باشد. همواره بايد از مواد پاكيزه و خالص استفاده شود. ضمن اينكه در اختلاط ميان مواد شيميايي وآب بايد مواد شيميايي را داخل آب ريخت، از ريختن آب داخل مواد شيميايي بايد جداً خودداري نمود.

## Slide 14: Free Chlorine Distribution with pH
HOCl
OCl-
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Percentage of free chlorine species
Corrosivity
concerns below pH 7.5
50:50 equilibrium at pH 7.5
Best disinfection pH 6 - 7 ...BUT...

## Slide 15: The “Breakpoint”…another look
Chlorine is reduced to chlorides by easily oxidizable stuff (H2S, Fe2+, etc.)
Chloramines broken down & converted to nitrogen gas which leaves the system (Breakpoint).
Cl2 consumed by reaction with organic matter. If NH3 is present, chloramine formation begins.
At this point,THM formation can occur

## Slide 16: ظرفيت ضدعفوني كردن
كلر توصيه شده در آب استخر بين 0/4 تا 1 ميلي گرم در ليتر و در مواقع اپيدمي تا 3 ميلي گرم درليتر توصيه مي شود.
گندزدایی اشباعی
استخرهاي آبگرم هر هفته يكبار بايد تا حد10 ميلي گرم در ليترتوسط كلر يا ماده ضدعفوني كننده ديگر اشباع( فوق كلرينه) شود.
در طول مدت زمان ضد عفوني كردن اشباعي كه عموماً 1 تا 4 ساعت به طول مي انجامد ، نبايد هيچ شناگري درآب وارد شود .
ضد عفوني كردن اشباعي گاهي اوقات و در حالت هاي بسيار خاص نيازمند افزايش كلر باقي مانده تا 20 ميلي گرم بر ليتر نيز مي باشد

## Slide 17: مقدار کلر مورد نیاز استخر بر اساس ph
PH | ميزان كلر باقيمانده بر حسب mg/lit
7/2-7/5 | 1
7/6 | 1/25
7/7 | 1/5
7/8 | 1/75
7/9 | 2
8 | 2/5

## Slide 18: كيت اندازه گيري كلر آزادوph
كيت ) DPD دي اتيل - فسفر - فنيلن دي آمين ) با حداقل محدوده هاي 2 و 3،1/5 ،1 ،0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/2 براي اندازه گيري كلر آزاد وجود داشته باشد
كيت اندازه گري pH با مقياسهاي از6/8-8/2 با دقت اندازه گيري0/2واحد باشد